//Arduino Temperature Meter Sketch

//Joshua Brake

//Created 28 April 2012

//www.joshbrake.wordpress.com

float tempC = 0;

float tempF = 0;

int baselineTempF = 64;

int maxTempF = 80;

int alarmTempF = 75;

int ledCount = 10;

int alarmPin = 3;

int ledPins[] = {4,5,6,7,8,9,10,11,12,13};

void setup() {

Serial.begin(9600);

for (int thisLed = 0; thisLed < ledCount; thisLed++)

{

pinMode(ledPins[thisLed], OUTPUT);

}

pinMode(alarmPin, OUTPUT);

initialize();

}

void loop() {

//Average temperature readings

for(int i=0;i<10;i++)

{

tempC = tempC + analogRead(A0);

if(i==9)

{

tempC=tempC/10;

}

}

//Convert Celsius to Fahrenheit

tempC = (5000/1024)*tempC;

tempC = tempC/10;

tempF = (tempC*9/5)+32;

Serial.print("Temperature: ");

Serial.print(tempF);

Serial.print(" Degrees F ");

Serial.print(tempC);

Serial.println(" Degrees C");

//Map temperature to bargraph LED level

int ledLevel = map(tempF, baselineTempF, maxTempF, 0, ledCount);

//Control output LEDs

for(int thisLed = 0; thisLed < ledCount; thisLed++)

{

if(thisLed < ledLevel)

{

digitalWrite(ledPins[thisLed], HIGH);

}

else

{

digitalWrite(ledPins[thisLed], LOW);

}

}

//Check alarm and if above threshold, activate

if(tempF > alarmTempF)

{

tone(alarmPin,880,1000);

}

//If temperature value is out of range, sound an alarm

if(tempF > maxTempF)

{

tone(alarmPin,1760,500);

}

if(tempF < baselineTempF)

{

tone(alarmPin,440,500);

}

delay(1000);

}

//Cool initialization routine

void initialize()

{

int delay_val=50;

int i=0,n=0;

while(i < 14 && n==0)

{

digitalWrite(ledPins[i], HIGH);   // set the LED on

delay(delay_val);              // wait for a second

i=i+1;

if(i==14)

{

n=1;

}

}

i=0;

while(i<14 && n==1)

{

digitalWrite(ledPins[i], LOW);   // set the LED on

delay(delay_val);

i=i+1;

if(i==14)

{

n=0;

}

}

}